# Sprawa nr: 96/R/PN/07

Załącznik nr 5 do siwz

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

„Przebudowa i uzbrojenie ul. Górnej (wraz  z sięgaczem)  na osiedlu Bukowo w Szczecinie, na odcinku od rozwidlenia z sięgaczem do ul Okólnej  ”.

| Lp | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
|  | 1.Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1. | Ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm z karczowaniem pni | szt. | 18 |  |  |
| 2. | Wywóz karpiny, dłużyc, gałęzi zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 8. | mp | 7,92 |  |  |
| 3. | Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych | km | 0,661 |  |  |
| 4. | Roboty ziemne wykonywane spycharkami z przemieszczeniem urobku do 20 m, kat. gruntu III-IV | m3 | 2227 |  |  |
| 5. | Przemieszczenie spycharkami mas uprzednio odspojonych na odl. do 60 m | m3 | 2227 |  |  |
| 6. | Mechaniczne wykonanie koryta do gł. 31 cm na całej szerokości jezdni i chodników, grunt kat III-IV z wywozem urobku (zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 8) - sięgacz | m2 | 1193 |  |  |
| 7. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio odspojonej z wywozem urobku (zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 8 ) | m3 | 2280 |  |  |
| 8. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. | m2 | 5880 |  |  |
|  | 2. Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 9 | Ustawienie krawężników betonowych na ławie, z wykonaniem rowków | m | 1727 |  |  |
| 10. | j.w. lecz obrzeża betonowego 20x6 cm | m | 445 |  |  |
|  | 3. Podbudowa |  |  |  |  |
| 11. | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 12 cm | m2 | 3121 |  |  |
| 12. | j.w. lecz gr. 15 cm | m2 | 1566 |  |  |
| 13. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm – jezdnia | m2 | 4782 |  |  |
| 14. | j.w. lecz gr. 10 cm – zjazdy | m2 | 171 |  |  |
| 15. | Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm – jezdnia | m2 | 4782 |  |  |
| 16. | j.w. lecz gr. 12 cm | m2 | 2732 |  |  |
|  | 4. Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 17. | Nawierzchnia z kostki betonowej czarnej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej – jezdnia, z wypełnieniem spoin zaprawą cem.- chodniki | m2 | 560 |  |  |
| 18. | j.w. lecz gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cem. | m2 | 655 |  |  |
| 19. | j.w. lecz żółtej | m2 | 2561 |  |  |
| 20. | j.w. lecz szarej | m2 | 2106 |  |  |
|  | 5. Zieleń, mała architektura |  |  |  |  |
| 21. | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem do 1 km | m3 | 128,7 |  |  |
| 22. | Wykonanie trawników dywanowych siewem na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10 cm z nawożeniem | m2 | 1472 |  |  |
| 23. | Wykonanie paneli ogrodzeniowych z prętów zgrzewanych punktowo, ocynk + powłoka PCV dł. 2000 mm wys. 1530 mm | m2 | 15 |  |  |
| 24. | Brama ze słupkami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, ocynkowana ogniowo, o wym. 5000x1530 mm | szt. | 1 |  |  |
| 25. | Podbudowa bet. bez dylatacji gr. 15 cm pod schody | m2 | 4,2 |  |  |
| 26. | Ogrodzenie z siatki wys. 1,5m na sł. stalowych z rur 70mm | m | 15 |  |  |
| 27. | Furtka wys. 1,2m szer wrót 1,006m na słupkach z pasem z blachy o wys. 25cm | kpl. | 1 |  |  |
| 28. | Schody ze stopnicami z dwóch warstw kostki POLBRUK oraz z podstopnicami z obrzeży trawnikowych | m | 9,6 |  |  |
|  | 6. Stała organizacja ruchu |  |  |  |  |
| 29. | Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70mm | szt. | 20 |  |  |
| 30. | Przymocowanie znaków do słupków | szt. | 30 |  |  |
| 31. | Ręczne malowanie progów zwalniających farbą chlorokauczukową | m2 | 3 |  |  |
|  | 7. Tymczasowa organizacja ruchu |  |  |  |  |
| 32.. | Ustawienie i rozebranie słupków do znaków i tablic informacyjnych oraz barier ochronnych, montaż i demontaż znaków i tablic. | kpl. | 1 |  |  |
|  | 8. Organizacja zaplecza budowy |  |  |  |  |
| 33. | Urządzenie zaplecza budowy wraz z przyłączami: elektrycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym | kpl. | 1 |  |  |
| 34. | Demontaż zaplecza budowy | kpl. | 1 |  |  |
| 35. | Inwentaryzacja geodezyjna robót drogowych | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział I netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział I brutto: |  |
| II | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |  |
|  | 1. Sieć wodociągowa |  |  |  |  |
| 1. | Sieć wodociągowa (odcinki od WŁ1 do WŁ2 i od W5 do W19) z rur polietylenowych w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, PE100 SDR 17 o średnicy 110 mm, montowane za pomocą elektrozłączek i połączeń kołnierzowych – montaż rur i kształtek wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 8), zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1, dezynfekcją, płukaniem i próbą szczelności. | mb | 371,0 |  |  |
| 2. | Przyłącza wodociągowe (na w.w. odcinkach oraz w sięgaczu ul. Górnej) z rur polietylenowych w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, PE 80 SDR 17,6 o średnicy 40 mm łączonych za pomocą muf elektroporowych i złącz elektrooporowych z gwintem – montaż rur i kształtek wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej; robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1, dezynfekcją, płukaniem i próbą szczelności. Przyłącze do posesji ul. Górna 17 połączyć z istniejącym za pomocą kształtki przejściowej z wtopionym gwintem mosiężnym.. | mb | 68,0 |  |  |
| 3. | Zasuwy długie typu F-5 o śr. 100 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym. | kpl. | 2 |  |  |
| 4. | Zasuwy długie typu F-5 o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych, niebieskie, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim oraz tabliczką informacyjną na słupku stalowym. | kpl. | 2 |  |  |
| 5. | Hydranty p.poż. poddziemne o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z ochroną antykorozyjną za pomocą powłok z proszków epoksydowych lub emaliowanych, zaopatrzone w skrzynkę hydrantową z deklem typu ciężkiego oraz tabliczkę informacyjną na słupku stalowym. | kpl. | 2 |  |  |
| 6. | Nawiertki z PE 100 o średnicy 110/40 z zaworem odcinającym, wtapialne samonawiercające, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i ze skrzynką uliczną, dużą z deklem ciężkim i montażem tabliczki informacyjnej na słupku metalowym. | kpl. | 12 |  |  |
| 8. | Węzeł wodomierzowy wraz z robotami towarzyszącymi na przyłączu o średnicy 32 mm, wodomierz zaopatrzony w konsolę, przed wodomierzem zawór odcinający, za wodomierzem zawór skośny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym do pomiaru ciśnienia. Za zestawem wodomierzowym zawór antyskażeniowy wg Pn-B-01706/AZ1. | kpl. | 1 |  |  |
| 9. | Studnia wodomierzowa z polimerobetonu o śr. 1000 mm, wyposażona w właz szczelnie zabezpieczający przed napływem wód opadowych | kpl. | 1 |  |  |
| 10. | Inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociągowej. | kpl. | 1 |  |  |
| 11. | Przegląd i odbiór przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
|  | 2. Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (na odcinkach od przepompowni do S23c, od Si2 do S21 oraz w sięgaczu) z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 8, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 5. | D = 0,200 m | mb | 438,5 |  |  |
|  | Przyłącza sanitarne z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 8)., zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz próbą szczelności. Przyłącza zakończone na wysokości granic posesji kielichem i korkiem. |  |  |  |  |
|  | D = 0,200 | mb | 3,0 |  |  |
| 8. | D = 0,16 m | mb | 89,5 |  |  |
|  | Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur do kanalizacji ciśnieniowej SDR-17 PE 80 PN 8, łączonych za pomocą muf elektrooporowych - montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 i próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 9. | DN = 90/5,4 mm | mb | 71,0 |  |  |
| 10. | DN = 75/4,3 mm | mb | 128,5 |  |  |
|  | Rury ochronne z PEHD |  |  |  |  |
| 11. | DN = 0,315 m | mb | 2,0 |  |  |
| 12. | DN = 0,200 m | mb | 2,5 |  |  |
| 13. | DN = 0,160 m | mb | 3,0 |  |  |
| 14. | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 15 |  |  |
| 15. | Studnia rewizyjna betonowa DN 1000 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 2 |  |  |
| 16. | Studnie rewizyjne z polipropylenu (S23a, S23b) o śr. 600 mm, zwieńczenie studni w postaci betonowego pierścienia odciążającego 1000/680, teleskopowego adaptera i włazu żeliwnego D400 | kpl. | 2 |  |  |
| 17. | Studnia rewizyjna „S11D” betonowa DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia wyposażona w Biofiltr, montowany pod włazem żeliwnym. | kpl. | 1 |  |  |
| 18. | Studnie osadnikowe betonowe DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnie wyposażone w Biofiltr, montowany pod włazem żeliwnym. | kpl. | 2 |  |  |
| 19. | Studnie betonowe DN 1200 (montowane przed przepompowniami) z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia wyposażona w zasuwę nożową DN 200 do ścieków, do zabudowy między kołnierzami, zamontowaną na podporze z bloczków betonowych przy użyciu kształtek kołnierzowo-kielichowych żel/PVC. Wrzeciono zasuwy wyprowadzone do powierzchni terenu, obudowane typową skrzynką żeliwną. | kpl. | 2 |  |  |
| 20. | Studnia „Z2” betonowa DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia wyposażona w zasuwę nożową DN 80 do ścieków, do zabudowy między kołnierzami, zamontowaną na podporze z bloczków betonowych przy użyciu kształtek stal/PE. Wrzeciono zasuwy wyprowadzone do powierzchni terenu, obudowane typową skrzynką żeliwną. | kpl. | 1 |  |  |
| 21. | Studnia betonowa DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 680 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia wyposażona w zasuwę nożową DN 65 do ścieków, do zabudowy między kołnierzami, zamontowaną na podporze z bloczków betonowych przy użyciu kształtek stal/PE. Wrzeciono zasuwy wyprowadzone do powierzchni terenu, obudowane typową skrzynką żeliwną. | kpl. | 1 |  |  |
| 22. | Przepompownia w formie zbiornika z polimerobetonu Dn 1500. | kpl. | 1 |  |  |
| 23. | Przepompownia ścieków z polimerobetonu Dn 1000 Instalkompakt typ PS-IC 2 WP.02A.211.50/50 PB.P.100 wyposażona w dwie pompy z wirnikiem Vortex, o mocy 1,1 kW każda. | kpl. | 1 |  |  |
| 24. | Inwentaryzacja geodezyjna kan. sanitarnej. | kpl. | 1 |  |  |
| 25. | Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
|  | 3. Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa (na odcinku od Di2 do D28 oraz w sięgaczu) z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 8., zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz próbą szczelności. Na odcinku od D24 do D27 przebieg sieci zgodny z aneksem do projektu. |  |  |  |  |
| 26. | D = 0,200 m | mb | 293,5 |  |  |
| 27. | D = 0,250 m | mb | 114,0 |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa (w sięgaczu) z rur z polietylenu dwuwarstwowych, do stosowania na małych głębokościach oraz w strefie przemarzania min. kl. T8 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 i próbą szczelności |  |  |  |  |
| 28. | D = 0,250 m | mb | 4,0 |  |  |
|  | Przyłącza deszczowe do posesji z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 8)., zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz próbą szczelności. Przyłącza zakończone na wysokości granic posesji kielichem i korkiem. |  |  |  |  |
| 29. | D = 0,160 | mb | 17,0 |  |  |
|  | Przyłącza deszczowe do wpustów (WP11 – WP20, WP31 – WP39 oraz w siegaczu) z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE), litych (o jednowarstwowej strukturze ścianki), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, szereg ciężki SDR 34, system kształtek o sztywności min. 4 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 8)., zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 oraz próbą szczelności. |  |  |  |  |
| 30. | D = 0,200 | mb | 66,0 |  |  |
|  | Przyłącza deszczowe do wpustów z rur z polietylenu dwuwarstwowych, do stosowania na małych głębokościach oraz w strefie przemarzania min. kl. T8 - montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8., zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1 i próbą szczelności |  |  |  |  |
| 31. | D = 0,200 | mb | 19,5 |  |  |
| 32. | Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 600 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 10 |  |  |
| 33. | Studnie rewizyjne z polipropylenu (D25,D26) o śr. 600 mm, zwieńczenie studni w postaci betonowego pierścienia odciążającego 1000/680, teleskopowego adaptera i włazu żeliwnego D400 | kpl. | 2 |  |  |
| 34. | Wpust deszczowy uliczny (WP11 – WP20, WP31 – WP39 oraz w sięgaczu) o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem bez syfonu o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu 500x300 klasy D-400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | kpl. | 26 |  |  |
| 35. | Wpust deszczowy chłonny o śr. 0,5 m, wraz z ułożeniem warstwy geowłókniny, wykonaniem obsypki piaskiem i żwirem, wypełnieniem żwirem. Zwieńczenie wpustu 500x300 klasy D-400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | kpl. | 4 |  |  |
| 36. | Inwentaryzacja geodezyjna kan. deszczowej. | kpl. | 1 |  |  |
| 37. | Przeglądy i odbiory przez ZWiK Sp. z o.o. | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział II netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział II brutto: |  |
| III. | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
|  | 1. Zasilanie kablowe 0,4 kV przepompowni z WK przy ulicy Górnej 27 |  |  |  |  |
| 1. | Układanie kabli typu YKY 5x10 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 7 |  |  |
| 2. | Układanie kabli typu YKY 4x10 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 83 |  |  |
| 3. | Układanie kabli typu YKY 4x10 mm² w rurach PCW Ø 75 mm wraz z robotami ziemnymi | m | 27 |  |  |
| 4. | Montaż kompletnej szafki pomiarowej PL-1 z fundamentem prefabrykowanym | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Zarobienie na sucho kabla typu YKY 5x10 mm² | szt. | 2 |  |  |
| 6. | Zarobienie na sucho kabla typu YKY 4x10 mm² | szt. | 2 |  |  |
| 7. | Uziomy profilowane ze stali profilowanej Ø 17mm miedziowane o długości 3 m (metoda udarowa) – krotność 3 | szt. | 2 |  |  |
| 8. | Badanie linii kablowej nn. – kabel 5 żyłowy | odc. | 1 |  |  |
| 9. | Badanie linii kablowej nn. – kabel 4 żyłowy | odc. | 1 |  |  |
| 10. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  |  |
| 11. | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | próba | 2 |  |  |
|  | 2. Przełożenie kabla 0,4 kV w sięgaczu ul. Górnej |  |  |  |  |
| 12. | Demontaż kabla YAKY 4x35 mm² wraz z robotami ziemnymi | m | 111 |  |  |
| 13. | Układanie kabla YAKY 4x35 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi (kabel z demontażu) | m | 79 |  |  |
| 14. | Układanie kabla YAKY 4x35 mm² w rurach z PCW Ø 75 mm wraz z robotami ziemnymi (kabel z demontażu) | m | 29 |  |  |
| 15. | Układanie rur osłonowych z PCW Ø 100 mm wraz z robotami ziemnymi | m | 9 |  |  |
| 16. | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe o przekroju żył do 35 mm² na kablach wielożyłowych | szt. | 1 |  |  |
| 17. | Badanie linii kablowej nn. – kabel 4 żyłowy | odc. | 1 |  |  |
|  | 3. Oświetlenie sięgacza ulicy Górnej |  |  |  |  |
| 18. | Układanie kabla typu YAKY 4x25 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 103 |  |  |
| 19. | Układanie kabla YAKY 4x25 mm² w słupach | m | 7 |  |  |
| 20. | Montaż słupów oświetleniowych, stalowych ocynowanych o przekroju okrągłym (grubość ścianki 4 mm), wysokości nadziemnej 8m, typu MSO 80-3 prod. „MABO” – Szczecin lub podobnych | szt. | 4 |  |  |
| 21. | Montaż opraw typu SGS 305/70T ze źródłami światła sodowymi typu SON-T 70W na słupie z podłączeniem | kpl. | 4 |  |  |
| 22. | Zarobienie na sucho kabla typu YAKY 4x25 mm² | szt. | 8 |  |  |
| 23. | Uziomy profilowane ze stali profilowanej Ø 17mm miedziowane o długości 3 m (metoda udarowa) – krotność 3 | szt. | 1 |  |  |
| 24. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 25. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 26. | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 3 |  |  |
| 27. | Badanie linii kablowej nn. – kabel 4 żyłowy | odc. | 4 |  |  |
|  | 4. Oświetlenie ul. Górnej (słupy Nr 1÷8, 9,12÷28) |  |  |  |  |
| 28. | Układanie kabla typu YAKY 4x25 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 667 |  |  |
| 29. | Układanie kabli typu 4x25 mm² w słupach i rurach | m | 207 |  |  |
| 30. | Układanie kabli typu 4x16 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi-sterowniczy | m | 850 |  |  |
| 31. | Przepusty kablowe wraz z robotami ziemnymi - rury PCW Ø 110 mm | m | 36 |  |  |
| 32. | Przepusty kablowe wraz z robotami ziemnymi - rury PCW Ø 75 mm | m | 137 |  |  |
| 33. | Zarobienie na sucho kabla typu YAKY 4x25 mm² | szt. | 52 |  |  |
| 34. | Zarobienie na sucho kabla typu YAKY 4x16 mm² | szt. | 2 |  |  |
| 35. | Montaż słupów oświetleniowych, stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym (grubość ścianki 4 mm), wysokości nadziemnej 8m, typu MSO 80-3 prod. „MABO” – Szczecin lub podobnych ( z robotami ziemnymi, malowaniem i podłączeniem) | szt. | 26 |  |  |
| 36. | Montaż opraw typu SGS 305/70T ze źródłami światła sodowymi typu SON-T 70W (z podłączeniem) | kpl. | 26 |  |  |
| 37. | Uziomy profilowane ze stali profilowanej Ø 17mm miedziowane o długości 3 m (metoda udarowa) – krotność 3 | szt. | 3 |  |  |
| 38. | Przewody uziemiające i wyrównawcze w rowie z bednarki ocynkowanej 25x4 mm | m | 874 |  |  |
| 39. | Łączenie przewodów wyrównawczych do słupa drutem Dfe/Zn fi 7 mm | szt. | 26 |  |  |
| 40. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt | 1 |  |  |
| 41. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt | 25 |  |  |
| 42. | Badania i pomiary skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt | 1 |  |  |
| 43. | Badania i pomiary skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt | 25 |  |  |
| 44. | Badanie linii kablowej nn. | odc. | 26 |  |  |
| 45. | Wymiana szafki oświetlenia zew. SOu-100 | kpl. | 1 |  |  |
|  | 5. Zasilanie przepompowni ścieków z WK Nr 0999 |  |  |  |  |
| 46. | Układanie kabla typu YAKY 4x120 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 203 |  |  |
| 47. | Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. 110 mm wraz z robotami ziemnymi | m | 52 |  |  |
| 48. | Układanie kabla typu YAKY 4x120 mm² w rurach i złączu | m | 17 |  |  |
| 49. | Rury ochronne z PCV o śr. do 100 mm (ZK i WK) | m | 2 |  |  |
| 50. | Założenie wkładki topikowej Bi-WtO | szt. | 3 |  |  |
| 51. | Przewody uziemiające i wyrównawcze – bednarka Fe/Zn 4x 25 mm | m | 220 |  |  |
| 52. | Łączenie przewodów wyrównawczych | szt. | 4 |  |  |
| 53. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt | 1 |  |  |
| 54. | Badania i pomiary skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 55. | Badanie linii kablowej nn.- kabel 4 żyłowy | odc. | 1 |  |  |
| 56. | Układanie kabli typu YKY 5x10 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 5 |  |  |
| 57. | Montaż kompletnego złącza kablowego ZK-1b z TL z fundamentem i robotami ziemnymi | kpl. | 1 |  |  |
| 58. | Założenie wkładki topikowej Bi-WtO | szt. | 3 |  |  |
| 59. | Zarobienie na sucho końca kabla 5 żyłowego o przekroju 10 mm² do 1 kV | szt. | 4 |  |  |
| 60. | Montaż uziomów poziomych w wykopie do 0,6 m | m | 5 |  |  |
| 61. | Badanie linii kablowej nn.- kabel 5 żyłowy | odc. | 2 |  |  |
| 62. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 63. | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania (pierwsza próba) | szt. | 1 |  |  |
|  | 6. Przyłącze energetyczne 0,4 kV do ogródków działkowych przy ulicy Okólnej |  |  |  |  |
| 64. | Układanie kabla typu YAKY 4x120 mm² w rowie wraz z robotami ziemnymi | m | 330 |  |  |
| 65. | Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. 110 mm wraz z robotami ziemnymi | m | 16 |  |  |
| 66. | Układanie kabla typu YAKY 4x120 mm² w rurach i złączu | m | 20 |  |  |
| 67. | Montaż kompletnego złącza kablowo-pomiarowego ZKP izol. z fundamentem i robotami ziemnymi | kpl. | 1 |  |  |
| 68. | Rury ochronne z PCV o śr. 110 mm do ZK-3 | m | 4 |  |  |
| 69. | Montaż uziomów poziomych w wykopie do 0,8 płaskownik Fe/Zn 25x4 mm | m | 350 |  |  |
| 70. | Łączenie przewodów wyrównawczych z bednarki do 120 mm² w wykopie | szt. | 4 |  |  |
| 71. | Uziomy profilowane ze stali profilowanej Ø 17mm miedziowane o długości 3 m (metoda udarowa) – krotność 3 | szt. | 2 |  |  |
| 72. | Zarobienie na sucho końca kabla 4 żyłowego o przekroju 120 mm² do 1 kV | szt. | 4 |  |  |
| 73. | Założenie wkładki topikowej Bi-WtO | szt. | 9 |  |  |
| 74. | Badanie linii kablowej nn.- kabel 4 żyłowy | odc. | 2 |  |  |
| 75. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  |  |
| 76. | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania (pierwsza próba) | szt. | 2 |  |  |
| 77. | Pomiar złączy kablowych | szt. | 2 |  |  |
|  | 7. Ochrona istniejącego kabla SN 15 kV i demontaż linii napowietrznej SN 15 kV |  |  |  |  |
| 78. | Ułożenie rur osłonowych dzielonych z PCV o śr. 160 mm, z przykryciem folią i robotami ziemnymi | m | 168 |  |  |
| 79. | Demontaż słupów pojedynczych P ŻN-12, linia jednotorowa, układ przewodów trójkątny | szt. | 5 |  |  |
| 80. | Demontaż słupów rozkracznych ŻN-12, linia jednotorowa, układ przewodów płaski | szt. | 13 |  |  |
| 81. | Demontaż transformatora na słupie | szt. | 1 |  |  |
| 82. | Demontaż słupów drewnianych pojedynczych o dł. żerdzi 12 m | szt. | 4 |  |  |
| 83. | Demontaż słupów drewnianych oszczudlonych rozkracznych o dł. żerdzi 12 m | szt. | 6 |  |  |
| 84. | Demontaż przewodów roboczych AFL 1-6 o przekr. 35 mm² | km | 1,150 |  |  |
| 85. | Demontaż izolatorów wsporczych pniowych na słupie stojącym | szt. | 84 |  |  |
| 86. | Wywiezienie materiałów z demontażu – zwrot materiałów Rodzinnym Ogrodom Działkowym | m³ | 60 |  |  |
| Razem dział III netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział III brutto: |  |

| Ogółem kwota netto: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem kwota brutto |  |

...................................................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)