My niżej podpisani oświadczamy, iż sporządzony projekt budowlany, 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, ust. 2 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)

Zespół projektantów

| LP | Imię i nazwisko projektanta obiektu lub jego części | Zakres lub część projektu budowlanego | Specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych. Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mgr inż. Jan Komos | Rozbiórki obiektów kubaturowych | specj.: budowlano-konstrukcyjna upr. nr 63/70 |

Zespół SPRAWDZAJĄCYCH

| LP | Imię i nazwisko projektanta obiektu lub jego części | Zakres lub część projektu budowlanego | Specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych. Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mgr inż. Andrzej Brodowski | Rozbiórki obiektów kubaturowych | specj.: budowlano-konstrukcyjna upr. nr 107/Sz/85 |

##### Zawartość  opracowania

Część opisowa	nr strony

  - Projekt BUDOWLANO-WYKONAWCZY	4

  - Podstawa opracowania.	4

  - Cel i zakres opracowania..........................................................................4

  - Stan istniejący zagospodarowania terenu.	4

1.3.1 Opis terenu	4

1.3.2 Zieleń..............................................................................................................5

1.3.3 Istniejące uzbrojenie.......................................................................................5

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne..............................................................................5

  - Projekt rozbiórek.	5

1.4.1 Obiekty przy ul. Batalionów Chłopskich..........................................................5

1.4.1.1.Budynek mieszkalny........................................................................5

1.4.1.2.Budynki gospodarcze......................................................................7

1.4.1.3. Ogrodzenie terenu..........................................................................9

1.4.2 Przyłącze wodociągowe..................................................................................9

  - Ochrona Konserwatorska	9

  - Wpływ inwestycji na środowisko.	10

  - Odpady powstałe w trakcie realizacji prac rozbiórkowych	10

Wykaz opinii i uzgodnień. 	12

Część rysunkowa

nr  rysunku

- Mapka poglądowa w skali 1:5000	Rys. Nr 1

- Plan sytuacyjny w skali 1:500	Rys. Nr 2

Obiekty przy ul. Batalionów Chłopskich 63

- Bud. mieszk. Rzuty i przekrój. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100	Rys. Nr 3

Bud. mieszk. Elewacje. Szkic inwentaryzacyjny w skali 1:100	Rys. Nr 5

Opis techniczny

1.0. 	Projekt BUDOWLANY

  - Podstawa opracowania

1.1.1.	Umowa nr P -498/07 zawarta pomiędzy Gminą Miasta Szczecin a Biurem Projektów Inbud w Szczecinie.

1.1.2.	Projekt  budowlany: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na

odcinku od Basenu Górniczego do tymczasowej pętli przy ul. Turkusowej

wraz z przystankami. Etap Ib.

1.1.3.	Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej z inwentaryzacją uzbrojenia

1.1.4.	Dokumentacja geologiczna wykonana przez firmę ArtGeo Marek Ober w Szczecinie

1.1.5.	Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu „Szybki Tramwaj” (teren elementarny nr D.Z.1029.KM).

1.1.6.  Normy

  - Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest umożliwienie wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego oraz obiektów gospodarczych na posesji przy ul. Batalionów Chłopskich 63 w ramach przedsięwzięcia „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju w Szczecinie od pętli Basen Górniczy do pętli Kijewo. Etap i B. Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich dla potrzeb budowy SST wraz z niezbędnym przełożeniem uzbrojenia podziemnego i przystankiem „Gryfińska”.

Zakresem swoim opracowanie obejmuje:

- rozbiórkę budynku mieszkalnego nr 63

- rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych na posesji nr 63

  - Stan istniejący zagospodarowania terenu

1.3.1 Opis terenu

Omawiane obiekty zlokalizowane są u zbiegu ul. Jaśminowej i Batalionów Chłopskich  w Szczecinie – Zdrojach.

W związku z projektowanym przebiegiem trasy SST zaszła konieczność dokonania rozbiórki kolidujących obiektów kubaturowych znajdujących się na jego trasie. Wszystkie obiekty przy ul. Batalionów Chłopskich 63 są przeznaczone do rozbiórki.

Dotychczasowi mieszkańcy, z tego terenu, są wykwaterowani a budynki mieszkalne są zabezpieczone (nieskutecznie) przed dostępem osób trzecich.

Budynki i pomieszczenia gospodarcze są systematycznie dewastowane.

1.3.2 Zieleń

Na posesjach znajduje się istniejący drzewostan, który również ulega powolnej dewastacji. W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się jego wycinki.

1.3.3.	Istniejące uzbrojenie

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych i inwentaryzacji w terenie  stwierdza się występowanie istniejącego uzbrojenia:

- przyłącze wodociągowe Ø50mm – nie zdemontowane, ponieważ jest wspólne z numerem Batalionów Chłopskich 61b, który jest wodomierzem głównym. Wodomierz w budynku Batalionów Chłopskich zdemontowany.

- Przyłącze gazowe – odcięte.

- Przyłącze energetyczne – odłączone i zdemontowane.

## 1.3.4.	Warunki gruntowo-wodne.

Podłoże budują późno plejstoceńskie piaski drobne, przykryte z reguły warstwą gleby lub nasypu o miąższości 0,30 – 1,10m zbudowanego z humusu z domieszką piasków drobnych.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na poziomie 1,41 – 1,68 m npm i tworzy jeden ciągły poziom wodonośny.

Zasilanie wody gruntowej odbywa się poprzez infiltrację wód opadowych, oraz boczny dopływ podziemny z położonych dalej na południowym wschodzie Wzgórz Bukowych.

Podziemny odpływ wody następuje w kierunku północno zachodnim ku obniżeniu Jeziora Dąbie.

1.4.	Projekt rozbiórek

1.4.1.	Obiekty przy ul. Batalionów Chłopskich 63

1.4.1.1. Budynek mieszkalny.

A. Opis stanu istniejącego.

Wymiary gabarytowe budynku:

Szerokość budynku  ok. 10,70 m.

Długość budynku  ok. 11,10 m.

Wysokość budynku ok. 6,50 m.

Powierzchnia zabudowy  ok. 120 m2.

Kubatura budynku brutto  ok. 1400 m3.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną

(odprowadzenie ścieków do szamba) i gazową.

Budynek murowany dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem dwuspadowym płaskim pokrytym papą.

Wejście do budynku i okna na parterze zamurowane cegłą ceramiczną pełną grubości 12cm.

Fundamenty. Brak możliwości wykonania odkrywek. Zakłada się, posadowienie budynku na ławach fundamentowych betonowych (orientacyjne wymiary ławy pokazano na szkicu inwentaryzacyjnym).

Ściany. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej.

Strop nad piwnicą. Strop odcinkowy z cegły ceramicznej.

Strop nad parterem. Strop na belkach drewnianych.

Stropodach nad piętrem. Stropodach na belkach drewnianych (patrz przekrój).Stropodach dwuspadowy płaski pokryty papą.

Schody. Schody drewniane.

B. Ocena stanu technicznego budynku.

Stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku – dobry.

C. Wytyczne robót wyburzeniowych.

Prace przygotowawcze.

1.  Zdemontować wszystkie istniejące instalacje obsługujące budynek to jest instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną i instalację gazową.

- Oczyścić teren prowadzenia robót z wszelkich zalegających tam przeszkód.

Zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).

Wyznaczyć miejsca ustawienia kontenerów na materiały powstające przy robotach wyburzeniowych.

Zapewnić wygodny dojazd sprzętu załadunkowego i transportowego na teren prowadzenia robót.

Wyburzenia.

Prace rozpocząć od zdemontowania wszystkich instalacji wewnątrz budynku, ewentualnych drewnianych wygrodzeń pomieszczeń oraz wszystkich okien i drzwi.

W następnej kolejności rozebrać stropodach. Elementy zdemontowane zrzucać na poziom terenu a następnie ładować do kontenerów.

Po demontażu stropodachu rozkuć murowane ściany piętra. Ściany rozbijać młotem (pneumatycznym, spalinowym lub innym) na kawałki o masie maksimum 20 kg. Gruz zrzucać na poziom terenu i ładować do kontenerów.

Następnie rozebrać drewniany strop nad parterem. Elementy stropu zrzucać na poziom terenu i ładować do kontenerów.

Po rozebraniu stropu rozkuć ściany parteru. Ściany rozbijać młotem (pneumatycznym, spalinowym lub innym) na kawałki o masie maksimum 20 kg. Gruz zrzucać na poziom terenu i ładować do kontenerów.

Po wyburzeniu ścian parteru rozkuć ceramiczny strop odcinkowy nad piwnicą oraz ściany piwnic i fundamenty, gruz załadować do kontenerów.

Po wyburzeniu całego obiektu teren uporządkować.

D. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Aktualnie budynek jest nie jest eksploatowany i niezamieszkały.

W stanie takim jakim jest, nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia.

Na czas prowadzenia robót wyburzeniowych zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi

o charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).

Wykonawca robót będzie korzystał z własnych kontenerowych pomieszczeń biurowych higieniczno-sanitarnych.

Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzić dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego.

Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne dokumenty dopuszczenia do ruchu.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania robót na wysokościach.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach wysokościowych muszą być zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich stosowania.

E. Zagospodarowanie materiałów wyburzeniowych.

Wszystkie materiały uzyskane z wyburzenia obiektu zostaną przewiezione na składowisko odpadów budowlanych.

1.4.1.2. Komórki gospodarcze.

A. Opis stanu istniejącego.

Komórki lokatorskie

W podwórzu znajdują się jeden ciąg parterowych komórek lokatorskich.

Wymiary w rzucie:

długość ok. 16,20 m; szerokość ok. 2,90 m i wysokość ok. 2,50 m.

Cztery ściany wewnętrzne dzielą całą powierzchnię na pięć niezależnych pomieszczeń.

Do każdego z nich prowadzą oddzielne drzwi drewniane.

Łączna powierzchnia zabudowy komórek: 16,20x2,90=ok. 47 m2; Łączna kubatura: 47,0x2,50=118 m3.

Obiekty bez żadnej instalacji.

Zbiornik bezodpływowy na ścieki

W podwórzu znajduje się podziemny bezodpływowy zbiornik na ścieki z płytą przykrywającą w poziomie terenu. Zbiornik jest w chwili obecnej zasypany gruntem. Do rozbiórki przewidziano płytę przykrywającą.

Wymiary gabarytowe w rzucie ok. 3,0x3,0m., Wysokość całkowita 3,5m.

Ściany żelbetowe grubości 0,25m. Dno żelbetowe grubości 0,3m i płyta przykrywająca żelbetowa grubości 0,2m.

Wszystkie elementy żelbetowe z betonu ok. B17.

Na płycie przykrywającej znajduje się pomieszczenie sanitarne o wymiarach 1,5x1,2m i wysokości 2,5m. Grubość ścian 12cm z cegły ceramicznej pełnej.

Drzwi wejściowe i pokrycie dachu – drewniane.

Utwardzenie podwórza

Cała powierzchnia podwórza umocniona „trylinką” na podsypce piaskowej.

Powierzchnia umocnienia ok. 280m2.

W końcowej części podwórza płyta betonowa (po rozebranych komórkach) o powierzchni ok. 6,5x2,5=17m2. Grubość płyty ok. 0,2m

Uwaga: dalszy opis dotyczy całości obiektów gospodarczych.

Obiekty murowane jednokondygnacyjne, nie podpiwniczone z dachem jednospadowym drewnianym pokrytym papą.

Fundamenty. Brak możliwości wykonania odkrywek. Zakłada się, posadowienie obiektów na ławach fundamentowych betonowych (orientacyjne wymiary 40x40 cm. Zagłębienie poniżej poziomu terenu ok. 70 cm.).

Ściany. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełne częściowo z bloczków gazobetonowych.

Dach. Dach na belkach drewnianych (deski grub. 2,0 cm, belki 8x12 cm co 80 cm) pokryty papą.

B. Ocena stanu technicznego budynku.

Stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku – względnie dobry.

C. Wytyczne robót wyburzeniowych.

Prace przygotowawcze.

1.  Oczyścić teren prowadzenia robót z wszelkich zalegających tam przeszkód.

- Zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).

Wyznaczyć miejsca ustawienia kontenerów na materiały powstające przy robotach wyburzeniowych.

Zapewnić wygodny dojazd sprzętu załadunkowego i transportowego na teren prowadzenia robót.

Wyburzenia.

Prace rozpocząć od zdemontowania wszystkich wygrodzeń pomieszczeń oraz wszystkich okien i drzwi.

W następnej kolejności rozebrać stropodach. Elementy zdemontowane zrzucać na poziom terenu a następnie ładować do kontenerów.

Po demontażu stropodachu rozkuć murowane ściany. Ściany rozbijać młotem (pneumatycznym, spalinowym lub innym) na kawałki o masie maksimum 20 kg. Gruz zrzucać na poziom terenu i ładować do kontenerów.

Po wyburzeniu ścian rozkuć fundamenty, gruz załadować do kontenerów.

Po wyburzeniu całego obiektu teren uporządkować.

D. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Aktualnie budynek jest eksploatowany i w stanie takim jakim jest, nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia.

Na czas prowadzenia robót wyburzeniowych zabezpieczyć teren prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich i oznaczyć go tablicami informującymi o charakterze prowadzonych prac (np. „PRACE WYBURZENIOWE. WSTĘP WZBRONIONY”).

Wykonawca robót będzie korzystał z własnych kontenerowych pomieszczeń biurowych higieniczno-sanitarnych.

Podczas prowadzenia robót wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzić dokumentację wymaganą przez organy nadzoru budowlanego.

Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne dokumenty dopuszczenia do ruchu.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania robót na wysokościach.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach wysokościowych muszą być zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich stosowania.

E. Zagospodarowanie materiałów wyburzeniowych.

Wszystkie materiały uzyskane z wyburzenia obiektu zostaną przewiezione na składowisko odpadów budowlanych.

1.4.1.3 Ogrodzenie terenu.

Opis stanu istniejącego.

Łączna długość całego ogrodzenia około 117m.

Wysokość ogrodzenia około 1,80m.

Konstrukcja ogrodzenia siatka na słupkach z rur stalowych. Słupki rozstawione co około 2,0 m. zakotwione w cokole betonowym. Wymiary cokołu: szerokość około 300 mm i wysokość około 800 mm.

Stan techniczny ogrodzenia z siatki – zły.

Od  strony ulicy ogrodzenie z prętów pionowych w ramkach z kątownika.

Słupki murowane o przekroju 0,5x0,3m i wysokości ok. 1,8m. Cokół między słupkami betonowy o wymiarach b=0,2m, h=0,8m. Ogrodzenie wzdłuż ulicy nie jest dzielone zgodnie z wymiarami posesji nr 63 i nr 62. Stan techniczny elementów – w miarę dobry. Cokół i słupki rozebrać, chodnik obramować obrzeżem betonowym, teren za chodnikiem plantować do poziomu chodnika (odsadzka 0,70m i skarpa 1:1.5).

Odcinek ogrodzenia między posesją nr 63 i nr 64 o długości ok. 30m wykonany z typowych ażurowych prefabrykatów żelbetowych. Stan techniczny elementów – zły.

Istniejące ogrodzenie pozostawić. Ubytki po rozbiórkach uzupełnić ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych o wysokości 1,5m. Długość uzupełnień – 20m.

1.4.2.	Przyłącze wodociągowe

Istniejące przyłącze wodociągowe jest w chwili obecnej zamknięte. Zgodnie z uzgodnienie z TBS Prawobrzeże, przed przystąpieniem do rozbiórki budynku należy uzgodnić sposób odłączenia wody z budynku.

1.5.	Ochrona konserwatorska

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu „Szybki Tramwaj” teren elementarny D.Z.1029.KM, na którym projektuje się rozbiórkę nie jest objęty ochroną konserwatorską.

1.6.	Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowana rozbiórka obiektów kubaturowych będzie miała wpływ na środowisko na etapie wykonywania prac.

Powstaną uciążliwości w rejonie prowadzonych robót związane z:

- wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i ciężkiego sprzętu budowlanego

- wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia

Uciążliwości te mają charakter czasowy.

1.7. Odpady powstałe w trakcie realizacji prac rozbiórkowych

W związku z wykonywaniem prac rozbiórkowych niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Rozbiórki elementów istniejących nie będą wykorzystywane. Działania powyższe generują odpady, które muszą być usunięte z posesji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji:

| Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej – gospodarki drzewostanem |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |
| 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 |
| 10 13 04 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego |
| 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
| 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |
| 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
| 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach |
| 13 05 03* | Szlamy z kolektorów |
| 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach |
| 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |
| 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach |
| 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy |
| 13 07 02* | Benzyna |
| 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 16 01 03 | Zużyte opony |
| 16 01 07* | Filtry olejowe |
| 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest |
| 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 |
| 16 01 13* | Płyny hamulcowe |
| 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje |
| 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż w 16 01 14 |
| 16 01 17 | Metale żelazne |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
| 16 01 20 | Szkło |
| 16 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne |
| 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty |
| 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |
| 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
| 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
| 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 02 | Gruz ceglany z rozbiórek |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 17 01 06* | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 02 | Szkło |
| 17 01 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła. tworzyw sztucznych zanieczyszczone lub zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 03 01* | Asfalt zawierający smołę |
| 17 03 02 | Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 |
| 17 03 80 | Papa odpadowa |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania i wykopów – nadmiar niewykorzystany w inwestycji |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne różne |
| 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 10 | Odzież – rękawice |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 20 01 27* | Farby, tusze, kleje, żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 28 | Farby, tusze, kleje, żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne |
| 20 01 38 | Drewno |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |

Odpady wymagają usunięcia z rejonu gromadzenia w trakcie rozbiórek na właściwe wysypisko odpadów i zastosowania właściwego sposobu utylizacji. Odpady oznaczone [*] wymagają szczególnej ostrożności w trakcie składowania, przewożenia oraz w procesie utylizacji.

2.0. WYKAZ opinii i UZGODNIEŃ

| Lp. | Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienia (adres) | Numer załącznika | Charakter i numer dokumentu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urząd Miejski w Szczecinie. Wydział Geodezji. Plac Armii Krajowej, 70-456 Szczecin | 1 | Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy. Arkusz 6 i 7 Nr: 2441/2006 |
| 2. | Urząd Miejski w Szczecinie. Wydział Geodezji. Plac Armii Krajowej, 70-456 Szczecin | 2 | Badanie stanów władania |
| 3. | Urząd Miejski w Szczecinie. Wydział Inwestycji Miejskich. Plac Armii Krajowej, 70-456 Szczecin | 3 | Uzgodnienie projektu rozbiórki budynków przy ul. Batalionów Chłopskich 63. |
| 4. | TBS Prawobrzeże sp. z o.o. ul. Bat. Chłopskich 61b, 70-770 Szczecin | 4 | Uzgodnienie projektu rozbiórki budynków przy ul. Batalionów Chłopskich 63 z dnia 07.12.2007 r. |
| 5. | Rozdzielnia Gazu Szczecin ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin | 5 | Informacja o odcięciu przyłącza gazowego z dnia 29.10.2007 r. |
| 6. | Enea Operator, Dział Prawobrzeże ul. Eskadrowa 2a, 70-767 Szczecin | 6 | Informacja o odcięciu przyłącza elektrycznego z dnia 23.10.2007 r. |
| 7. | ZWIK Szczecin ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin | 7 | Informacja o przyłączu wodociągowym z dnia 3.10.2007 r. |