Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.2.2024.MP

I. Zlecam:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – ustalenia przebiegu granicy wspólnej dla działki nr 4 w obrębie ewidencyjnym nr 4004, położonej przy ul. Przestrzennej 61 (stanowiącej własność osoby fizycznej) z działkami ewidencyjnymi nr nr : 13 w obrębie ewidencyjnym nr 4004, 17/1 w obrębie ewidencyjnym nr 4005, 17/2 w obrębie ewidencyjnym nr 4005, 17/14 w obrębie ewidencyjnym nr 4004, położonymi w Szczecinie i stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin. Wszystkie nieruchomości mają urządzone księgi wieczyste.

Z wnioskiem o wykonanie rozgraniczenia wystąpiła właścicielka działki nr 4
– wniosek z dnia 05.07.2023 r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Złożyć w sekretariacie Biura Geodety Miasta dokumenty niezbędne do wydania upoważnienia geodety uprawnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia.

- Po otrzymaniu upoważnienia (z Biura Geodety Miasta) należy przeprowadzić niezbędne prace przygotowawcze, zbadać i ocenić wszelkie materiały źródłowe, wykonać wywiad terenowy, przeprowadzić czynności rozgraniczenia nieruchomości oraz sporządzić stosowne dokumenty – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wezwania do stawienia się na gruncie, w zakresie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecin lub będących własnością Skarbu Państwa w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Szczecin, należy dostarczyć do WMiRSPN. W zakresie granic nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne lub użytki gruntowe o symbolu „dr”, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, nie zarządzane przez inne podmioty, właściwym do zawiadomienia, jako gospodarujący nieruchomościami, zgodnie ze swym statutem, jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Należy zapoznać się z informacją dotyczącą zawiadamiania stron, zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin (Biuro Geodety Miasta) pn. „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące zawiadamiania stron przez wykonawców prac geodezyjnych o czynnościach na gruncie".

- Dokonać weryfikacji położenia budynków i trwałych ogrodzeń wzdłuż granicy pomiędzy przedmiotowymi nieruchomościami. W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie rozgraniczanych odcinków granicy nieruchomości przez pomierzone obiekty, należy przedstawić na szkicu analizę ich położenia w stosunku do tej granicy.

- Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z Zamawiającym; kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Po przyjęciu dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, należy przekazać do Biura Geodety Miasta dokumenty niezbędne do wydania decyzji 
w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, o których mowa w § 19 pkt 3 – 8  rozporządzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

- Ponadto do odbioru pracy należy przekazać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownikowi BGM wskazanemu w umowie):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wszystkich sporządzonych wykazów zmian danych ewidencyjnych i map zmian,

- w przypadku, gdyby nastąpiło przekroczenie ustalanego odcinka granicy nieruchomości przez budynki lub trwałe ogrodzenie – kopię szkicu z analizą ich położenia w stosunku do tej granicy,

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

120 dni od daty podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego – znak: 
BGM-II.6830.6.2023.MP z dnia 19.01.2024 r.

- Kopia opinii geodety z dnia 28.06.2023 r.