Opis przedmiotu zamówienia - BGM-I.271.34.2021.RO

CPV:79421200-3

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do zatwierdzenia podziału nieruchomości (działki).

Działka dzielona: nr 7/103 z obrębu ewidencyjnego nr 1050, położona w Szczecinie
przy al. Powstańców Wielkopolskich 96, ujawniona w księdze wieczystej nr SZ1S/00156907/8, stanowiąca własność Gminy Miasto Szczecin.

Z wnioskiem o wykonanie zamówienia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości tut. Urzędu pismem z dnia 06.10.2021r. znak
WMiRSPN-V.6831.3.2018.MM.

Działki projektowane: A, B   (2 projektowane działki)

Ilość punktów granicznych do wznowienia (odszukania): 3

- Zlecam:

- Wykonanie aktualizacji treści baz danych BDOT, GESUT i EGiB w zakresie  projektowanej do wydzielenia działki A. Pomiarem należy objąć w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, drzewa stanowiące pomniki przyrody – jeśli obiekty te występują na tym terenie.  Koniecznie dokonać pomiaru ogrodzenia oraz muru oporowego w zakresie projektowanej działki A. Mapa z projektem podziału ma zawierać wymienione szczegóły. W razie potrzeby dokonać aktualizacji użytków gruntowych.

- Wykonać wznowienie położenia i okazanie wskazanych poniżej punktów granicznych dzielonej działki. Doprowadzić wskazane punkty graniczne do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie znakami naziemnymi i podziemnymi).

- Zamówienie wypisu z rejestru gruntów i wydruku mapy ewidencyjnej po dokonaniu aktualizacji danych ewidencyjnych – dla dzielonej działki (również wówczas, gdy nie dokonano takiej aktualizacji).

- Wykonanie mapy z projektem podziału dla działki nr 7/103 z obrębu ewidencyjnego nr 1050 na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej, w skali 1:500, zgodnie z:

- wnioskiem Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości tut. Urzędu z dnia 06.10.2021r. znak: WMiRSPN-V.6831.3.2018.MM,

- koncepcją podziału działki nr 7/103, będącą załącznikiem do w/w wniosku.

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do zatwierdzenia podziału działki nr 7/103 z obrębu ewidencyjnego nr 1050, w trybie art. 95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami (wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego).

- W ramach zlecenia należy:

- Wykonać aktualizację baz danych BDOT, GESUT i EGiB  w zakresie projektowanej do wydzielenia  działki  A.

- Przeanalizować materiały źródłowe w zakresie położenia punktów granicznych nr 379 i nr 269, w celu dokonania oceny, czy jest to ten sam punkt graniczny. W przypadku stwierdzenia, że jest to ten sam pkt graniczny należy wskazać, który punkt należy pozostawić w bazie MODGiK w Szczecinie i uzasadnić swoją opinię (punkt pozostający w bazie MODGiK nie może mieć atrybutu BPP 3).

Pisemną analizę i wynikające z niej wnioski należy przedłożyć Zamawiającemu oraz zamieścić w operacie technicznym.

W przypadku stwierdzenia, że są to odrębne punkty graniczne, wykonać wznowienie punktu granicznego nr 269 – doprowadzić dane techniczne punktu do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie znakami naziemnym i podziemnym).

Ponadto wykonać wznowienie położenia i okazanie znaków granicznych w następujących punktach granicznych:

- nr 270, 271 (ze względu na wartość atrybutu BPP -3).

Doprowadzić wskazane punkty graniczne do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja znakami naziemnym           i podziemnym).

Modyfikacja danych ewidencyjnych ma doprowadzić do zgodności z wymaganiami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390)
 i obowiązującymi standardami technicznymi.

Zawiadomienia o wznowieniu i okazaniu punktów granicznych, przed podziałem, dostarczyć m.in. do:

-   Biura Geodety Miasta ( wpisać inspektora prowadzącego realizację umowy),

- Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (w zakresie dróg publicznych            i wewnętrznych miejskich).

- Wykonać dokumentację fotograficzną znaku granicznego tj.: jedno zdjęcie podcentra oraz dwa zdjęcia centra znaku – jedno z bliska, a drugie z dalszej perspektywy tak, aby widoczne były inne szczegóły terenowe. W przypadku, gdy brak jest możliwości stabilizacji znakiem podziemnym, należy wykonać zdjęcia dokumentujące podjęcie próby jej wykonania. Zdjęcia powinny być wykonane telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym, posiadającym moduł GPS z włączoną funkcją geolokalizacji – w pliku zdjęcia zapisane zostaną dane, dotyczące miejsca oraz daty jego wykonania. Ewentualna późniejsza edycja ( kompresja, zmiana rozmiaru itp.) wykonanych zdjęć nie może powodować utraty powyższych danych oraz zapewnić odpowiednią wielkość – min. 2048 x 1536 pikseli.

Dokumentację fotograficzną znaku granicznego przesłać inspektorowi prowadzącemu realizację umowy – na adres poczty elektronicznej: bgm@um.szczecin.pl.

- Po wyżej opisanej aktualizacji danych ewidencyjnych zamówić w MODGIK w Szczecinie wypis z rejestru gruntów dla wyżej wymienionej działki i wydruk mapy ewidencyjnej dla tego terenu.

- Przed sporządzeniem mapy z projektem podziału sprawdzić, czy nie występuje „kolizja” przebiegu linii proponowanego podziału z istniejącym zagospodarowaniem terenu.
W przypadku wystąpienia takiej kolizji należy postąpić zgodnie z zapisami zawartymi
w piśmie z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienia pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta
i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami”.

- Uzyskać opinię potwierdzającą, że projektowana do wydzielenia działka A spełnia wymogi art. 4 pkt 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami, podpisaną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

- Sporządzić dokumentację geodezyjną (w formie wydruków) do wydania decyzji zatwierdzającej podział wyżej opisanej nieruchomości (inspektorowi prowadzącemu realizację umowy):

- mapę z projektem podziału nieruchomości w skali 1:500 – 4 egz.,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki – 4 egz.,

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi (wraz ze szkicem).

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki może stanowić odrębny  dokument  lub może być umieszczony na mapie z projektem podziału nieruchomości.

Dokumenty te powinny być  przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie oraz uwierzytelnione stosownymi klauzulami urzędowymi
( na potrzeby postępowań administracyjnych).

- Przekazać protokolarnie dokumenty w formie wydruków (inspektorowi prowadzącemu realizację umowy):

- mapę z projektem podziału nieruchomości w skali 1:500 – 4 egz.,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. działki – 4 egz.,

- wypis z rejestru gruntów dla dzielonej działki oraz wydruk mapy ewidencyjnej dla tego terenu, po dokonaniu aktualizacji danych ewidencyjnych,

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi (wraz ze szkicem),

- opinię potwierdzającą, że projektowana do wydzielenia działka A spełnia wymogi określone dla działki budowlanej w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 4 pkt 3a tej ustawy),

- kopię protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu ewidencyjnego i kartograficznego – dla ostatniego etapu prac geodezyjnych.

# Warunki techniczne:

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji i kartografii, instrukcjami technicznymi, Warunkami i wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11666.asp oraz zaleceniami MODGiK
w Szczecinie.

- Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawą o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

- Zaleca się korzystanie z platformy internetowej iKERG w zakresie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, pozyskania danych technicznych do wykonania prac oraz przekazywania wyników swoich prac do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w MODGiK w Szczecinie.

- Wykonawca będzie przekazywał wyniki swoich prac do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Dokumenty dla Zamawiającego należy przekazać pocztą bądź (w zaadresowanej na BGM kopercie) poprzez wrzucenie do urny w Urzędzie Miasta Szczecin.

- Wzory protokołów przekazania i odbioru zamówienia udostępni inspektor prowadzący realizację umowy.

- Uzgodnienia w zakresie prawidłowej realizacji zamówienia mogą być prowadzone za pomocą poczty elektronicznej bgm@um.szczecin.pl lub w siedzibie Zamawiającego.

- UWAGA:

W niniejszym zamówieniu ma zastosowanie §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, tj. „Jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, przepisy § 6-7 stosuje się tylko do tych odcinków granic nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału”.

- Załączniki dla wykonawcy prac geodezyjnych:

- Kopia wniosku z dnia 06.10.2021r. znak WMiRSPN-V.6831.3.2018.MM

- Roboczy wydruk z rejestru gruntów dla dzielonej działki.

- Kopia pisma z dnia 8.03.2017r. „Uzgodnienie pomiędzy Dyrektorem Biura Geodety Miasta i Dyrektorem Wydziału Zasobu i Obrotu  Nieruchomościami”.

V. Kopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do operatu technicznego przeznaczonego dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Szczecinie.

VI.      Termin wykonania prac:

do 17 grudnia 2021r.

Odbiór prac nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji geodezyjnej.  Protokół pozytywnego odbioru zamówienia stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę prac.