Opis przedmiotu zamówienia

BGM-II.6641.3.2018.ZS

I. Zlecam:

- Obliczenie, wyznaczenie, stabilizację i okazanie punktów załamania granicy terenu, oznaczonego na załączniku graficznym kolorem zielonym, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1097 (Śródmieście 97) 
w Szczecinie, przy ul. Kanał Parnicki, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

- Sporządzenie mapy do celów prawnych.

Z wnioskiem o wykonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości, pismo znak: WMiRSPN-V.6845.9.2016.BM z dnia 24.01.2018r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik. Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, w tym: zaprojektować, obliczyć, wyznaczyć i zastabilizować punkty załamania granicy przedmiotowego terenu, ustalonego zgodnie z załącznikami graficznymi i warunkami:

  - powierzchnia geodezyjna projektowanego terenu winna wynosić: 0,9462 ha,

  - poszczególne odcinki granicy przedmiotowego terenu należy poprowadzić wzdłuż granicy działki nr 1, następnie granicą terenu elementarnego S.M.7037.KN 
do istniejącego ogrodzenia, a następnie wzdłuż tegoż ogrodzenia.

- Wyznaczone i zastabilizowane punkty załamania granicy przedmiotowego terenu należy okazać zleceniodawcy (inspektor WMiRSPN, reprezentujący właściciela nieruchomości) oraz przyszłemu użytkownikowi – Polskiemu Związkowi Działkowców (Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie). Pisemne zawiadomienie o terminie okazania należy skutecznie dostarczyć ww. podmiotom z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. 
Z czynności okazania należy sporządzić protokół.

- Skompletować operat techniczny. W zgłoszeniu prac geodezyjnych w pkt 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z Zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać Inspektorowi prowadzącemu realizację umowy (pracownik BGM wskazany
w umowie):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopię protokołu okazania punktów załamania granicy przedmiotowego terenu (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania),

- kserokopię obliczenia powierzchni przedmiotowego terenu (wykonanego w oparciu 
o współrzędne wyznaczonych punktów załamania),

- wydruk mapy zasadniczej z nałożonym rysunkiem przedmiotowego terenu 
i oznaczeniem punktów załamania jego granic (skala wydruku – nie mniejsza niż 1:1000, format wydruku – nie  większy niż A3).

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu (pracownik WMiRSPN wskazany
w umowie):

- kserokopię protokołu okazania punktów załamania granicy przedmiotowego terenu (wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji i miary do trwałych elementów zagospodarowania),

- kserokopię obliczenia powierzchni przedmiotowego terenu (wykonanego w oparciu o współrzędne wyznaczonych punktów załamania),

- wydruk mapy zasadniczej z nałożonym rysunkiem przedmiotowego terenu 
i oznaczeniem punktów załamania jego granic (skala wydruku – nie mniejsza niż 1:1000, format wydruku – nie  większy niż A3).

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

60 dni od daty podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WMiRSPN-V.6845.9.2016.BM z dnia 24.01.2018r. wraz z załącznikami.