Załącznik nr 5 do siwz

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

„Przebudowa i uzbrojenie ul. Karola Balińskiego w Szczecinie”

| Lp | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE |
|  | Rozbiórki elementów dróg i ulic |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej gr 8 cm z odwiezieniem frezów na odl. 10 km | m² | 7693,50 |  |  |
| 2 | Rozebranie podbudowy betonowej gr.18 cm | m² | 2682,00 |  |  |
| 3 | Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej wys.16-18cm | m² | 4851,50 |  |  |
| 4 | Rozebranie kostki betonowej ,,polbruk” gr. 8 cm | m² | 281,00 |  |  |
| 5 | j.w. płyt betonowych 50x50x7 cm | m² | 722,00 |  |  |
| 6 | j.w. płyt betonowych 35x35x5 cm | m² | 648,00 |  |  |
| 7 | j.w. płyt żelbetowych gr. 15 cm | m² | 98,00 |  |  |
| 8 | Rozebranie krawężników betonowych | mb | 2542,00 |  |  |
| 9 | Rozebranie krawężników kamiennych | mb | 70,00 |  |  |
| 10 | j.w obrzeży betonowych | mb | 2478,00 |  |  |
| 11 | Rozebranie torów | km | 0.03 |  |  |
| 12 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach | mb | 12,00 |  |  |
| 13 | Demontaż krzyża stalowego, o masie i wymiarach wymagających użycia dźwigu do ponownego wbudowania | szt. | 1 |  |  |
| 14 | Demontaż kratek ściekowych ulicznych | szt. | 4 |  |  |
| 15 | Wywóz szyn na odległość 10 km | t | 9,00 |  |  |
| 16 | Wywóz płyt żelbetowych na odległość 10 km | t | 43,00 |  |  |
| 17 | Wywóz gruzu na odległość 15 km | m³ | 2024,00 |  |  |
| 18 | Wywóz krawężników kamiennych z rozbiórki do depozytu na ul. Narzędziowej | mb | 32,00 |  |  |
| 19 | Wywóz kostki kamiennej do depozytu na ul. Narzędziowej | t | 1893,00 |  |  |
| Roboty ziemne |
| 20 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 1,20 |  |  |
| 21 | Roboty ziemne wraz z korytowaniem, wykonywane koparkami z transportem na odległość 15 km kat. gr. III-IV | m³ | 5279,00 |  |  |
| 22 | Roboty wykonywane ręcznie kat gr. III-IV z transportem na odległość 15 km | m³ | 920,00 |  |  |
| Podbudowa jezdni, chodników i wjazdów. |
| 23 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) gr.25cm | m² | 7905,00 |  |  |
| 24 | j.w. lecz gr. 15 cm | m² | 411,00 |  |  |
| 25 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | m² | 7905,00 |  |  |
| 26 | j.w. lecz gr.25 cm | m² | 411,00 |  |  |
| 27 | j.w. lecz gr.15 cm | m² | 3561,00 |  |  |
| 28 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/31 gr. 10 cm | m² | 7905,00 |  |  |
|  | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 29 | Ustawienie krawężników bet. 15x30 cm na ławie bet. z oporem | mb | 2615,00 |  |  |
| 30 | Ustawienie krawężników kamiennych 20x25 ( z odzysku) na ławie z oporem | mb | 38,00 |  |  |
| 31 | Ustawienie obrzeża bet. 6x20 cm | mb | 2208,00 |  |  |
| Nawierzchnie |
| 32 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/20 w-wa wiążąca gr. 8 cm | m² | 7905,00 |  |  |
| 33 | j.w. lecz w-wa ścieralna z mieszanki SMA 0/12,8 gr. 5 cm | m² | 8060,00 |  |  |
| 34 | Nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku | m² | 182,00 |  |  |
| 35 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 908,00 |  |  |
| 36 | Nawierzchnia z płyt bet 50x50x7 cm na podsypce piaskowej – chodniki | m² | 3482,00 |  |  |
| Oznakowanie poziome i pionowe |
| 37 | Oznakowanie poziome odblaskową taśmą prefabrykowaną przy zastosowaniu metody ,,ugniatania”w świeżo wykonaną nawierzchnię bitumiczną | m² | 297,00 |  |  |
| 38 | Ustawienie słupków z rur stal. Fi 50 mm | szt. | 31 |  |  |
| 39 | Wykonanie i przymocowanie znaków do słupków | szt. | 51 |  |  |
| 40 | Przestawienie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych | mb | 12,00 |  |  |
| Zieleń |
| 41 | Rozścielenie ziemi urodzajnej w-wą gr. 20 cm | m³ | 802,00 |  |  |
| 42 | Wykonanie trawników na warstwie ziemi urodzajnej | m² | 4009,00 |  |  |
| 43 | Pielęgnacja zieleni przez rok | m² | 4009,00 |  |  |
| Utrwalanie i regeneracja nawierzchni |
| 44 | Mechaniczne oczyszczenie naw. bitum. | m² | 23705,00 |  |  |
| 45 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m² | 23705,00 |  |  |
| Roboty naprawczo-konserwacyjne |
| 46 | Regulacja pionowa studzienek, zaworów, zasuw, studni teletechn. itp. | szt. | 80 |  |  |
| 47 | Ustawienie krzyża stalowego z demontażu na fundamencie z betonu | szt. | 1 |  |  |
| Organizacja ruchu na czas budowy |
| 48 | Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu | kpl | 1 |  |  |
| 49 | Ustawienie i rozebranie słupków do znaków i tablic informacyjnych oraz barier ochronnych, montaż i demontaż znaków i tablic | kpl | 1 |  |  |
| Razem dział I netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział I brutto: |  |

| II | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur kamionkowych obustronnie glazurowanych o połączeniach kielichowych z uszczelkami poliuretanowymi lub gumowymi, o wytrzymałości na zgniatanie min .34kN/ m2 - montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem nadmiaru urobku na odl. do 15 km, zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1, próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i odbiorem przez ZWiK Sp. z o.o. |  |  |  |  |
| 1 | d = 0,2 m | mb | 947,0 |  |  |
|  | Przyłącza sanitarne z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem nadmiaru urobku na odl. do 15 km, zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1, próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i odbiorem przez ZWiK Sp. z o.o. Przyłącza zakończone na wysokości granic posesji kielichem i korkiem. |  |  |  |  |
| 2 | d = 0,20 m | mb | 9,15 |  |  |
| 3 | d = 0,16 m | mb | 187,0 |  |  |
| 4 | Studnie rewizyjne betonowe DN 1000 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 600 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl. | 25 |  |  |
|  | Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE 100 SDR 26 PN 62 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, montażem taśmy lokalizacyjnej, wywozem nadmiaru urobku na odl. do 15 km, zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1, próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i odbiorem przez ZWiK Sp. z o.o |  |  |  |  |
| 5 | DN 75 łączone elektrooporowo | mb | 92,00 |  |  |
| 6 | DN160 łączone doczołowo | mb | 1014,10 |  |  |
| 7 | Wykonanie przecisku pod ul. Szosa Stargardzka przy użyciu rury z polimerobetonu DN 400, o grubości ścianki 75 mm i dopuszczalnej sile dociskowej 1500 kN. | mb | 38,00 |  |  |
| 8 | Studnia betonowa DN 1200 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 600 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Studnia zaopatrzona w zawór z klapą zwrotną oraz armaturę i kształtki towarzyszące zgodnie z projektem.. | kpl | 1 |  |  |
| 9 | Obejma siodłowa z odejściem kołnierzowym 225/80 | szt | 1 |  |  |
| 10 | Zasuwa Dn 80 długa, kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego z osprzętem i montażem tabliczki informacyjnej. | kpl | 1 |  |  |
| 11 | Zespół napowietrzająco - odpowietrzający do ścieków DN 80 w rurze osłonowej do bezpośredniej zabudowy do ziemi z przyłączem kołnierzowym ze stali nierdzewnej, przykryty włazem żeliwnym kanałowym z otworami wentylacyjnymi klasy B-150. | kpl | 1 |  |  |
| 12 | Przepompownia P2A wraz z wyposażeniem i szafką sterowniczą | kpl | 1 |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja deszczowa z rur PCV o pow. zewnętrznej gładkiej, jednorodnej kl. S i sztywności min. 8 kN/m2 – montaż rur i kształtek wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem nadmiaru urobku na odl. do 15 km zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1, próbą szczelności, inwentaryzacją geodezyjną i odbiorem przez ZWiK Sp. z o.o. |  |  |  |  |
| 13 | d = 0,400 m | mb | 506,40 |  |  |
| 14 | d = 0,315 m | mb | 553,45 |  |  |
| 15 | d = 0,20 m | mb | 420,40 |  |  |
| 16 | d = 0,16 m | mb | 30,25 |  |  |
| 17 | Studnie rewizyjne betonowe DN 1000 z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, z włazami z żeliwa szarego płytkowego o śr. 600 mm wg PN-EN 124 – D400 z wypełnieniem betonowym. Kręgi łączone na uszczelki gumowe. | kpl | 40 |  |  |
| 18 | Wpust deszczowy uliczny o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem bez syfonu o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu klasy D400 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | kpl. | 33 |  |  |
| 19 | Wpust podchodnikowy o śr. 0,5 m z betonu kl. min B-45, mrozoodporny F-50, o nasiąkliwości max. 4 % z osadnikiem bez syfonu o gł. min 50 cm, zwieńczenie wpustu klasy C250 z żeliwa szarego, płytkowego zgodnie z PN-EN 124, na zawiasach. | kpl | 18 |  |  |
| 20 | Osadnik betonowy z szafą filtracyjną z betonu min. B-45, mrozoodpornego F-50, o nasiąkliwości max. 4%, wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką piaskową, wywozem nadmiaru urobku na odl. do 15 km zagęszczaniem gruntu zasypowego do wsk.=1, inwentaryzacją geodezyjną. Filtr koalescencyjny typu NG 10. | kpl. | 1 |  |  |
| 21 | Wylot kolektora do rowu wraz z robotami ziemnymi, wywozem nadmiaru urobku na odl. do 15 km zagęszczaniem gruntu zasypowego, wykonaniem narzutu kamiennego, inwentaryzacją geodezyjną. | kpl. | 1 |  |  |
| 22 | Wyprofilowanie rowu odbierającego ścieki deszczowe wraz z robotami ziemnymi, zagęszczeniem i plantowaniem, wywozem nadmiaru urobku na odl. do 15 km i inwentaryzacją geodezyjną. | mb | 15 |  |  |
| Razem dział II netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział II brutto: |  |

| III | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych |  |  |  |  |
| 1 | Zabezpieczenie istniejących kabli rurami PCVØ 110/D dwudzielnymi | mb | 168,00 |  |  |
|  | Zasilanie przepompowni w energię elektryczną |  |  |  |  |
| 2 | Układanie kabli typu YKY 3 x 10 mm² w rowie z przykryciem folią i robotami ziemnymi (wykopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem) | mb | 32,00 |  |  |
| 3 | Wykonanie komór dla urządzenia przeciskowego z zasypaniem i zagęszczeniem | m³ | 4,00 |  |  |
| 4 | Wykonanie przewiertów mechanicznych dla rur pod obiektami – rura PCV Ø 110 mm | mb | 26,00 |  |  |
| 5 | Układanie kabli typu YKY 3 x 10 mm² w przepustach | mb | 13,00 |  |  |
| 6 | Ustawienie kompletnej szafy kablowo-pomiarowej PL-1 wraz z fundamentem | kpl | 1 |  |  |
| 7 | Układanie przewodów uziemiających z bednarki ocynkowanej 30 x 4 mm w kanałach odkrytych lub tunelach | mb | 45,00 |  |  |
| 8 | Podłączenie przewodów uziemiających bednarką ocynkowaną 25 x 3 mm | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Obróbka na sucho kabla typu YKY 3 x 10 mm² | szt. | 4 |  |  |
| 10 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia | odcinek | 2 |  |  |
| 11 | Mechaniczne wykonanie uziomów prętowych pionowych z pręta stalowego pomiedziowanego Ø 14,3 mm | szt. | 3 |  |  |
| 12 | Pierwszy pomiar oporności uziomów | szt. | 3 |  |  |
| 13 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania , pomiar pierwszy | szt. | 1 |  |  |
|  | Przepusty kablowe dla sygnalizacji ulicznej skrzyżowania z Szosą Stargardzką |  |  |  |  |
| 14 | Układanie rur ochronnych typu SRS Ø 110 mm w wykopie wraz z robotami ziemnymi (wykopaniem, zasypaniem i zagęszczeniem) | mb | 126,00 |  |  |
| 15 | Układanie rur ochronnych typu DVK Ø 110 mm w wykopie wraz z robotami ziemnymi (wykopaniem, zsypaniem i zagęszczeniem) | mb | 39,00 |  |  |
| Razem dział III netto: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Razem dział III brutto: |  |

| Ogółem kwota netto: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem kwota brutto |  |

...................................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)